Provozní řád Kompostárna Rožmitál pod Třemšínem

Rožmitál pod Třemšínem, listopad 2014

OBSAH PROVOZNÍHO ŘÁDU:

A.	Úvodní část	3

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Název zařízení	3

A.1.2	Identifikační údaje vlastníka včetně údajů o  statutárních zástupcích	3

A.1.3	Identifikační údaje provozovatele zařízení včetně údajů o  statutárních zástupcích,

jména vedoucích pracovníků a telefonním spojení	3

A.1.4	Významná telefonní čísla	4

A.1.5	Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů	4

A.1.6	Orgán schvalující provozní řád zařízení 	4

A.1.7	Údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno	4

A.1.8	Časové údaje o výstavbě a zahájení provozu  zařízení	4

A.1.9	Základní kapacitní údaje	4

B.	Charakter a účel zařízení 	5

B.1	Přehled druhů odpadů	5

B.2	Účel zařízení									        5

C.	Popis zařízení	6

C.1	Technický popis zařízení a jeho umístění                   			                     6

C.2	Způsob dalšího nakládání s odpady						        9

D.	Technologie a obsluha zařízení	9

D.1	Přejímka odpadu	9

D.2	Povinnost obsluhy zařízení                                                                                          10

D.3	Technické vybavení								      10

D.4	Provozní deník									      10

E.	Monitorování provozu zařízení                                                                                     11

F.         Organizační zajištění provozu zařízení                                                                         11

G.	Vedení evidence                                                                                                           11

H.	Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie              12

I.	Zajištění bezpečnosti provozu, ochrany životního prostředí a zdraví lidí                      13

Seznam příloh:

Příloha č. 1:  Situace

Příloha č. 2:  Schéma

Příloha č. 3:  Řez kompostovací plochou

Příloha č. 4:  Vzor provozního deníku

Příloha č. 5:  Vzor dokladu o převzetí odpadu

Příloha č. 6:  Čestné prohlášení

Příloha č. 7:  Kritéria pro hodnocení výstupů z kompostárny

Příloha č. 8:  Zásady plánu vzorkování výstupů ze zařízení

A.		 Úvodní část

#### A.1		 Identifikační údaje

###### A.1.1   Název zařízení

název:   Kompostárna Rožmitál pod Třemšínem

Ve smyslu přílohy č. 3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění se jedná o následující

činnost:

R 3 – Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla

(včetně kompostování a dalších biologických procesů)

A.1.2	Identifikační údaje vlastníka včetně údajů o  statutárních zástupcích

vlastník: 	Město Rožmitál pod Třemšínem

sídlo: 	Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

IČ:	002 43 221

statutární zástupce:	Ing. Josef Vondrášek, starosta města

tel.:	318 665 001

fax:	318 665 253

e-mail:	město@rozmitalptr.cz

A.1.3	Identifikační údaje provozovatele zařízení včetně údajů o  statutárních zástupcích, jména vedoucích pracovníků a telefonním spojení

provozovatel:	Město Rožmitál pod Třemšínem

sídlo:	Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

provozovna:	ulice Pod Topoly, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

IČ:	002 43 221

vedoucí pracovník:	Zdeněk Vavrečka, vedoucí TS Města Rožmitál p/Tř.

tel.:	777 750 327

e-mail:	město@rozmitalptr.cz

# A.1.4	Významná telefonní čísla

hasiči: 		     150

záchranná služba:	     155

policie:		     158

ČIŽP- OI Praha:	     233 066 111, 233 066 301

KÚ Stč:		     257 280 111 (ústředna)

MěÚ Rožmitál p/Tř.     318 665 001

ORP: MěÚ Příbram:    318 402 211 (ústředna)

KHS ÚP Příbram:	     318 622 055

###### A.1.5	Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů

- Česká inspekce životního prostředí, OI Praha – Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

- Krajský úřad Středočeského kraje – Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Příbram – U nemocnice 85, 261 01 Příbram

- MěÚ Rožmitál pod Třemšínem – Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

- ORP: Město Příbram – Tyršova 108, 261 19 Příbram I

A.1.6	Orgán schvalující provozní řád

Krajský úřad Středočeského kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: spojovatelka – 257 280 111

##### A.1.7	Údaje o pozemcích, na nichž jsou zařízení umístěna

Zařízení je umístěno na jihovýchodním okraji města v blízkosti stávající čistírna odpadních vod na pozemcích  parc.č. 1103/2, 1103/6, 1103/7, 1103/8, 1103/12, 1110/5, 1110/4 a 1145/65 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem. Vlastníkem pozemků je Město Rožmitál pod Třemšínem.

A.1.8	Časové údaje o výstavbě a zahájení provozu  zařízení

Platnost provozního řádu zařízení je dána rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu k provozování předmětného zařízení.

Stavební povolení čj.: 3319/2013/STAV-4.  Kolaudační souhlas bude po jeho udělení součástí provozního řádu.

V případě změny oproti schválenému provoznímu řádu bude tato změna oznámena krajskému úřadu a bude předložen dodatek k provoznímu řádu ke schválení.

Zařízení bude označeno informační tabulí s údaji podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

### A.1.9	Základní kapacitní údaje

### Zařízení má celkovou kapacitu 510 tun ostatních odpadů za rok.

Okamžitá kapacita zařízení je přibližně 255 tun odpadů.

Maximální kapacita zařízení nesmí být překročena, v případě dosažení této kapacity nebudou další odpady do zařízení přijímány.

B.	Charakter a účel zařízení

##### B.1	Přehled druhů odpadů

a)  Zařízení je určeno pro následující odpady:

Kat. číslo	Druh odpadu

02 01 03	Odpad rostlinných pletiv

02 01 07	Odpady z lesnictví

03 01 01	Odpadní kůra a korek

03 01 05	Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

030104

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly

15 01 03	Dřevěné obaly

17 02 01	Dřevo

19 05 03	Kompost nevyhovující jakosti

19 08 05	Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 12 01	Papír a lepenka

19 12 07	Dřevo neuvedené pod číslem 191206

20 01 01	Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet

20 01 38	Dřevo neuvedené pod číslem 200137

20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad

20 03 02	Odpad z tržišť

Do zařízení je možné přijímat pouze výše uvedené odpady, jejichž předání oprávněné osobě je smluvně zajištěno. V případě, že odbyt určitého druhu odpadu nebude smluvně zajištěn, bude příjem tohoto druhu odpadu zastaven.

b)  Odpady vznikající při činnosti  zařízení včetně údržby obslužné techniky a případných

havarijních stavů:

15 01 06	Směsné obaly

15 01 10* 	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02* 	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),

čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

19 12 01	Papír a lepenka

19 12 02	Železné kovy

19 12 03	Neželezné kovy

19 12 04	Plasty a kaučuk

19 12 05	Sklo

19 12 08	Textil

##### B.2	Účel zařízení

Zařízení slouží jako kompostárna odpadů uvedených v kapitole B.1 a), a to jak pro fyzické osoby – občany Města Rožmitál pod Třemšínem a k němu přidružených obcí, tak pro odpady získané při údržbě veřejných prostranství města Rožmitál pod Třemšínem.

Odpady uvedené v kapitole B.1 b) vznikají v rámci provozu zařízení a při běžné údržbě obslužné techniky (např. při dolévání provozních kapalin) a při případných havarijních stavech.

C.	Popis zařízení

##### C.1		Technický popis zařízení a jeho umístění

Zařízení je umístěno na jihovýchodním okraji města a navazuje na stávající čistírnu odpadních vod a je v sousedství sběrného dvoru města Rožmitál pod Třemšínem (viz příloha č. 1 - Situace).

Kompostovací plocha leží na ploše 1680 m2 a ze tří stran je ohraničena betonovou zídkou o šíři 30 cm a výšce 30 cm nad zpevněnou plochou. Povrch kompostovací plochy je asfaltový a je v příčném směru vodorovný a v podélném směru má spád 1,5 % směrem k liniovému odvodňovacímu žlabu. Vody z tohoto žlabu jsou svedeny do těsněné jímky. Od sousedící manipulační plochy je oddělena vyvýšeným rozhraním, od něhož je jednak spád směrem na manipulační plochu a jednak spád směrem na kompostovací plochu. Toto rozhraní zabezpečuje, že se vody z kompostovací plochy nemohou dostat do manipulační plochy.

Jímka je tvořena železobetonovou vanou o vnitřních rozměrech 6 x 4 x 2,5 m. Je těsněna fólií PEHD tl. 1,5 mm. V jímce je osazeno ponorné čerpadlo, na něj bude navazovat výtlačné potrubí z trub PE DN 90.

Voda z jímky bude, v případě potřeby, používána zpětným rozstřikem pro zkrápění kompostovaného materiálu a v případě jejího přebytku bude odvážena na sousedící ČOV.

Manipulační plocha o velikosti 995 m2 navazuje na kompostovací plochu. Tato plocha slouží k parkování veškeré obslužné mechanizace pro provoz kompostárny a nebudou na ni ukládány žádné odpady. Odvodnění srážkových vod je rozlivem na sousedící pozemek.

Na okraji manipulační plochy je umístěn přístřešek o půdorysných rozměrech 10 x 6 m. V přístřešku je umístěna havarijní souprava, tzn. nádobu se sorpčním materiálem, nádobu na sebraný odpad, lopatu, koště.

Hotový kompost je uskladňován na vedle ležící panelovou plochu o rozměrech 27 x 21 m. K této ploše vede z vlastního prostoru kompostování panelová komunikace o délce 45 m.

Jednotlivé, výše uvedené, součásti kompostárny jsou patrny v příloze č. 2 - Schéma.

Prostorově je kompostárna řešena tak, že přijímané odpady budou ukládány přímo na okrajovou část kompostovací plochy mimo založené vrstvy ke kompostování.  Provozní zásoba materiálu určeného ke kompostování, tedy materiálu připraveného k rozložení na zakládku kompostu (umístěného na okraji kompostovací plochy) se může pohybovat do 30 % celkového objemu jedné zakládky.

Vážení odpadů do kompostárny je zajišťováno na mostní váze vedlejšího sběrného dvoru města Rožmitál pod Třemšínem.

K nakládání odpadů a třídění, resp. prosévání kompostu slouží mobilní zařízení (traktorového typu) DIECI AGRI STAR 37.7 s rovnou nakládací lopatou o objemu 2 m3 a aktivní třídící lopatou o objemu 1,5 m3, která zajišťuje prosévání.

Třídící lopata, jako prosévací zařízení, slouží pro úpravu kompostu při vyšším podílu nerozložitelných částic, tzn., že nadsítná část (větší nerozložené částice) jsou vraceny zpět do kompostovacího procesu a nežádoucí příměsi jsou odstraněny jako odpad (viz kapitola B.1 c).

Rozmělnění některých druhů odpadů (např. větve) drtičem probíhá buď přímo v místě jejich vzniku, nebo po svozu na kompostárnu na volné části kompostovací plochy před uložením do hromad.

Drcení odpadů zajišťuje tažený Biodrtič pro zelené biologické zbytky a ostatní materiály pro kompostovací proces GREEN+COMPOST 500/110 - T jako přípojný kolový podvozek např. za traktor. Drcení probíhá v závislosti na množství soustředěných odpadů ze zeleně, případně na klimatických podmínkách, a to tak, aby tyto odpady na ploše nezačaly zahnívat a neznehodnotily se. Výstup z drcení musí mít částice o objemu 0,5 – 5 cm3.

Pro další jemnější drcení a míchání bioodpadů před uložením do zakládky slouží drtící a míchací vůz Alieco 6.15.

Překopávání kompostu probíhá za účelem provzdušňování kompostu a tím dosažení mikrobiální činnosti. Překopávání kompostu zajišťuje překopávač NPK 200.

Postup kompostovacího procesu:

- Příprava surovin do zakládky kompostu

V tomto procesu se drtičem drtí silnější odpady ze zeleně (silné větvě) na velikost o objemu 0,5 –

5 cm3 a následně v drtícím a míchacím voze dochází k jemnějšímu drcení a promíchávání

připravované suroviny pro kompostování.

2.	Ukládání surovin do zakládky a tvarování kompostovacích hromad

Ukládání surovin do kompostovacích hromad probíhá průběžně, a to tak, že se jedna surovina

rozvrství do plochy pásové hromady, posléze se rozvrství další surovina atd. Vzhledem k tomu, že

jsou v průběhu roku k dispozici různé suroviny, je tento způsob vrstvení surovin velmi důležitý a je

nutné, aby se střídaly vrstvy jednotlivých druhů materiálů (tráva, dřevěná štěpka apod.).

Zastoupení základních druhů materiálů do vrstev je následující:

kaly z čistíren odpadních vod – 25 – 30 %

dřevní štěpka – 40 – 50 %

tráva a obdobná zeleň – 30 – 40 %.

Po navrstvení surovin se požadovaná figura hromady trojúhelník naformátuje pomocí čelního

nakladače.  Následně se provede první překopání překopávačem, při kterém dojde

k homogenizaci hromady. Okraj kompostovacích hromad se mohou obsypat pilinami, které slouží

pro zachycení vod odtékajících z kompostování. Schéma a rozložení kompostovacích hromad je

znázorněn v příloze č. 3 – Řez kompostovací plochou.

3.	Proces kompostování

Pro správný průběh kompostování je nutné pravidelné promíchávání kompostovacích hromad.

Promíchávání se provádí překopávačem s četností v závislosti na průběhu kompostování,

zpravidla 1 x za týden až měsíc.  Během kompostovacího procesu jsou pásové hromady přikryty

kompostovací plachtou. Ty, mimo jiné, zabraňují emisím pachu a tuhých znečišťujících látek,

zabraňují vnosu materiálů zanášených větrem včetně působení ptáků, hmyzu apod.

Monitorování procesu kompostování spočívá především ve sledování teploty a vlhkosti v

jednotlivých	  částech kompostu, a to minimálně 2 x za týden. Výsledek se zapisuje do provozního

deníku.

V případě potřeby se ke zvlhčování kompostu použije buď voda z jímky, nebo v době sucha voda

dovezená cisternou vybavenou rozstřikem.

Pro správnou funkci procesu kompostování je nutné sledovat a dodržovat následující

parametry:

- teplotní režim při hygienizaci kompostováním pro odpady uvedené v kapitole B. 1 a) musí být > 55oC po dobu 21 dní a > 65oC po dobu 5 dní

- teplota kompostových zakládek vyšších než 2 m se měří ve středu zakládky v minimální hloubce 1 m od povrchu zakládky; teplota nižších kompostových zakládek se měří ve středu zakládky v minimální hloubce 0,5 m od povrchu zakládky

- minimální doba procesu kompostování po provedené homogenizaci zakládky je 60 dnů

- účinnost hygienizace bude potvrzena kontrolou dodržování limitních hodnot pro hodnocení výstupů uvedených v příloze č. 7 tabulce č. 5.4. – Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace prováděné na základě sledování indikátorových mikroorganismů.

4.	Ukončení kompostování

K posouzení ukončení kompostovacího procesu se používá orientační zkouška, kdy jsou

hodnoceny znaky stabilizace čerstvého kompostu:

- barva hnědá, šedohnědá až černá

- struktura drobtovitá až hrudkovitá

- nevykazuje pachy svědčící o přítomnosti nežádoucích látek, houbovitá vůně.

Příznaky ustálené teploty: hodnota teploty kompostu odpovídá teplotě okolního ovzduší po dobu

posledních 14 dnů.

5.	Zpracování hotového kompostu

Pro konečnou úpravu kompostu je nutné kompost prosít.  K tomu slouží jednak aktivní třídící

lopata (příslušenství k nakladači), jednak rotační válcové síto.

Nadsítná složka, vhodná k dalšímu kompostování, je následně vrácena zpět do kompostovacího

procesu. Nežádoucí příměsi (viz kapitola B.1 b) jsou  předány do sběrného dvoru města.

S výstupem ze zařízení bude nakládáno v režimu vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech

nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, a to podle přílohy č. 6, skupiny 2., tzn., že výstup ze

zařízení (kompost) bude využíván mimo zemědělskou a lesní půdu a podle složení a způsobu

využití bude zařazen do třídy I, II nebo III (viz příloha k provoznímu řádu č. 7 tabulka č. 5.1.).

Na výstupu ze zařízení bude proveden rozbor, zda vyrobený kompost splňuje požadavky této

vyhlášky uvedené v její  příloze č. 5 – hodnocení a kontrola výstupů (viz příloha k provoznímu

řádu č. 7 – kritéria pro hodnocení výstupů z kompostárny).

Četnost kontrol výstupů bude prováděna 2 x za rok.

Zásady plánu vzorkování výstupů ze zařízení jsou uvedeny v příloze č. 8.

Výsledný kompost, vyhovující uvedeným limitním hodnotám, je následně používán v rámci obce,

např. při údržbě zeleně v obci, při pěstování stromů a keřů, na zkvalitnění zahradní zeminy apod.

Odpady přijímané od občanů budou občané dokládat čestným prohlášením (viz bod D.1).

Odpady přijímané od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání (dále firmy) budou firmy dokladovat informací o vlastnostech odpadu (viz bod d.1).

Odpad 19 08 05 - Kaly z čištění komunálních odpadních vod je do kompostárny přijímán na základě rozborů prováděných na výstupu z ČOV, a to zejména s ohledem na negativní výsledky indikátorových mikroorganismů (Salmonella spp., Termotolerantní koliformní bakterie a Enterokoky).

V případě, že výsledný kompost ze zařízení nebude splňovat požadavky na jeho další využití, bude předán oprávněné osobě do příslušného zařízení, např. skládky, kde ho lze použít pro technické nebo rekultivační vrstvy v rámci tělesa zabezpečené skládky, případně odstranit jako stabilizovaný bioodpad. V takovém případě se bude postupovat podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a to včetně příslušných rozborů dle této vyhlášky.

Obsluha kompostárny nesídlí přímo v areálu kompostárny, ale v případě potřeby (uložení přijímaného odpadu a jednotlivé práce s kompostem) dochází ze sousedního sběrného dvoru města Rožmitál pod Třemšínem.

Celý areál kompostárny (včetně stávající ČOV) je oplocen s uzamykatelnými vraty a v pracovní době je přítomna obsluha dohlížející na to, aby nedocházelo k neoprávněnému ukládání dalších odpadů.

V zařízeních nejsou využívány další suroviny.

Veškeré vzniklé odpadní vody z kompostovací plochy jsou sváděny do jímky a odtud buď v případě potřeby používány rozstřikem zpět na kompostovací hromady, nebo nadbytečné množství přečerpáváno do sousední ČOV.

V  zařízení se nezískává žádná energie ani jiné využitelné materiály než k jakým je zařízení určeno.

Energetická náročnost zařízení je nepodstatná, neboť je používána pouze manipulační technika a běžný provoz kanceláře se sanitárním zázemím, který je využíván v sousední ČOV.

Veškerá manipulace s odpady je zajišťována zejména mobilním kolovým zařízením traktorového typu s přídavnými zařízeními, tedy čelním nakládací lopatou a aktivní třídící lopatou, drtičem, drtícím a míchacím vozem, překopávačem a prosévacím zařízením. Veškeré mechanizační prostředky jsou parkovány v areálu kompostárny.

Přístup do zařízení je po místních komunikacích, resp. ulicích města Rožmitál pod Třemšínem.

C.2	Způsob dalšího nakládání s odpady

- Odpady jsou v  zařízení umístěny tak, aby nedocházelo k jejich úniku do okolního prostoru, což je zabezpečeno oplocením areálu a kompostovací plachtou.

- Manipulace s odpadem, skládání a nakládaní na vozidla a úprava odpadů bude prováděna proškolenou obsluhou.

- Při ukládání odpadu do určeného prostoru bude vždy přítomna obsluha zařízení.

- Odpady zpracované procesem kompostování (tedy kompost) jsou následně využívány (tedy provozovatelem zařízení a vlastníkem odpadů) v rámci péče o zeleň na území města Rožmitál pod Třemšínem.

- Další  odpady  vznikající  z činnosti zařízení uvedené v  bodě B.1 b) jsou směsné obaly – 150106  vznikající jako obaly od potravin a nápojů v rámci stravování obsluhy, případně jako obaly od provozních náplní a náhradních dílů neobsahujících nebezpečné látky, jednak nebezpečné odpady 150110 a 150202 vznikající v rámci údržby nebo z havárií a dále odpady  skupiny 19 12 vytříděné při zpracovávání odpadů před a po vlastním kompostování.

Odpady 150106 – směsné obaly jsou shromažďovány do odpadové nádoby (odpadkový koš) a následně odneseny do sousedního sběrného dvoru města Rožmitál pod Třemšínem.

Nebezpečné odpady 150110 a 150202 jsou, v případě jejich vzniku, předávány přímo do příslušných nádob v sousedním sběrném dvoru města Rožmitál pod Třemšínem.

Odpady skupiny 19 12 vytříděné při zpracovávání odpadů před a po vlastním kompostování jsou předávány k odstranění do sousedního sběrného dvoru města Rožmitál pod Třemšínem.

# D.		Technologie a obsluha zařízení

# D.1		Přejímka odpadu

Přejímka odpadů probíhá v prostoru vjezdu do sběrného dvoru.  Obsluhou je překontrolován dodávaný odpad, případně doklady, odpad je zvážen a následně vystaven vážní lístek, obsahující datum, katalogové číslo a název odpadu, kategorii, hmotnost, jméno přejímajícího pracovníka a identifikační údaje dodavatele odpadu (jméno a adresa).  Originál vážního lístku je předán dodavateli odpadu a jeho kopie je následně založena pro evidenci odpadů.

Odpady dodávané občany (nepodnikajícími fyzickými osobami) budou občané dokladovat čestným prohlášením, kde bude uvedeno, že neobsahuje azbest, kovy, plasty a odpad z chovu zvířat a není znečištěn nebezpečnými látkami (ropné látky, chemikálie), (viz příloha č. 6).

Odpady dodávané firmami budou firmy dokladovat písemnou informací o vlastnostech odpadu s uvedením základních identifikačních údajů dodavatele odpadu, názvu, kódu a kategorie odpadu, místa a způsobu vzniku odpadu. Vzhledem k charakteru odpadu, s výjimkou kalů z ČOV – kat.č. 190805, nebude předkládán protokol o odběru vzorku odpadu ani rozbor odpadu.

Následně jsou odpady pod dohledem obsluhy dopraveny do vymezeného prostoru kompostovací plochy (viz kapitola C.1).  Zpracování probíhá podle postupů uvedených v kapitole C.1.

##### D.2	Povinnosti obsluhy zařízení

Obsluha kompostárny má následující povinnosti:

-   ve své činnosti je podřízena vedení Města Rožmitál pod Třemšínem

-   provádí vizuální kontrolu dováženého odpadu

-   stanovuje hmotnost přijímaného odpadu (vážení) a vydává doklad o převzetí odpadu

-   zakazuje převzetí odpadu, pokud skladba přivezeného odpadu neodpovídá odpadu, který je

možné do zařízení převzít – tuto skutečnost zaznamenává do provozního deníku

-   provádí kontrolu stavu zařízení min. 1 x denně a výsledek zaznamenává do provozního deníku

-   řídí se při své činnosti zásadami tohoto provozního řádu

-   zajišťuje monitorování vlivu obou zařízení na životní prostředí

-   zodpovídá  za úplnost a správnost podkladů k vedení evidence odpadů přijatých do kompostárny

-   vede řádně další následující písemnosti: provozní deníky obou zařízení, knihu docházky, knihu

úrazů

-   dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

-   umožní provedení kontroly příslušným orgánům (po předložení dokladu, který je opravňuje ke

vstupu do prostoru zařízení), ke kontrole předkládá vyžádané podklady a zajistí doprovod po

prostoru zařízení a zajistí provedení zápisu o kontrole do provozního deníku; o příchodu

kontroly uvědomí ihned provozovatele

-   mimořádné události ihned hlásí vedení města Rožmitál pod Třemšínem a zaznamenává je do

provozního deníku

-   udržuje pořádek a čistotu v areálu kompostárny

-   včas obměňuje a doplňuje obsah lékárny, průběžně  doplňuje  čistící, desinfekční prostředky a

prostředky osobní hygieny

-   provádí příslušné zápisy do provozního deníku (viz kapitola D.4).

##### D.3	Technické vybavení

Mezi základní prvky technického vybavení patří:

-     drtič na biomasu GREEN+COMPOST 500/110 – T o objemu 11 m3

-     překopávač NPK 200

-     kolové mobilní zařízení traktorového typu DIECI AGRI STAR 37.7 s čelní nakládací rovnou

lžící a aktivní třídící lopatou

- drtící a míchací vůz Alieco 6.15

- měřící přístroje (teploměr, vlhkoměr)

##### D.4	Provozní deník

V rámci dokumentace zařízení bude veden provozní deník zařízení k nakládání s odpady. Ten bude obsahovat zejména následující údaje:

-	datum

- jména obsluhy a odpovědné osoby

- spotřebu energií, vody apod. (jsou-li spotřebovávány) v intervalech dle spotřeby

- množství přijatých odpadů – je uváděno v průběžné evidenci odpadů (viz kapitola G)

- abnormální meteorologické údaje, např. vichřice a přívalové srážky

- údaje z monitorování provozu zařízení

- záznamy o nepřijetí odpadu do zařízení

- záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách zařízení (vlastní i orgánů veřejné správy)

- druhy a množství odpadů vzniklých v zařízení a způsob nakládání s nimi – je uváděno v průběžné evidenci odpadů (viz kapitola G)

- opravy a údržba zařízení, úrazy, vydávání ochranných pracovních pomůcek apod.

-     úniky odpadů a havárie – popis, důvod a způsob řešení havárie.

Provozní deník bude tvořen sešitem,  kde v úvodu budou iniciály provozovatele (viz A.1.2, resp. A.1.3) a dále budou k jednotlivým dnům zaznamenávány příslušné údaje z výše uvedeného obsahu (viz příloha č. 4).

E.		Monitorování provozu zařízení

Vzhledem k charakteru objektu zařízení, tedy zejména zpevněné plochy a technologií pro kompostování, je pro monitorování vlivu zařízení na životní prostředí určující zejména vizuální kontrola případných úniků odpadů do okolí, a to z hlediska prašnosti a úletům lehkých složek odpadů (tráva, listí, větvičky) a případných úniků provozních kapalin z obslužné mechanizace a kompostovacích technologií. Uvedené kontroly bude obsluha provádět vždy při dodávce odpadů, resp. v případě více dodávek za den alespoň 1 krát za den.  Součástí monitoringu bude i kontrola stavu oplocení kolem kompostárny, která bude prováděna 1 krát za den. Výsledky kontrol budou zaznamenány do provozního deníku.

F.	     Organizační zajištění provozu zařízení

Obsluhu zařízení tvoří jeden pracovník zajišťující veškeré potřebné práce s příjmem, uložením a zpracováním odpadu.

Povinnosti obsluhy zajišťující provoz zařízení  jsou uvedeny v kapitole D.2.

Provozní doba zařízení: 	pondělí                8.00  -  12.00     13.00  -  17.00

středa, pátek	   8.00  -  12.00     13.00  -  16.00

sobota                 8.00  -  12.00

Uvedená provozní doba slouží k vlastnímu provozu kompostárny a bude v souladu i se zákoníkem práce.

Vedoucí kompostárny bude minimálně jedenkrát za rok zajišťovat pro obsluhu zařízení vzdělávání v oblasti nakládání s odpady a novou legislativu a dále v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a hygieny, a to prostřednictvím odborné literatury, seminářů, konzultací apod. u firem zabývajících se danou problematikou, případně podle příslušných předpisů.

- Vedení evidence

Obsluha kompostárny provede kontrolu dovezeného odpadu a vydá vážní lístek, jehož kopie slouží provozovateli kompostárny pro evidenci odpadů.  Vážní lístek obsahuje identifikační údaje příjemce odpadu (provozovatele zařízení), jméno a adresu dodavatele odpadu, datum, kód, druh, kategorii a množství přijatého odpadu.

Průběžná evidence se vede zvlášť pro odpady přijímané do kompostárny a následně předávané k dalšímu využití a zvlášť pro odpady vznikající provozem kompostárny.

Je vedena jednak průběžná evidence, jednak roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, které je ohlašováno prostřednictvím ISPOP.

Průběžná evidence je vedena ve smyslu vyhl. č. 383/2001 Sb., přílohy č. 20 a 24.

Průběžná evidence obsahuje:

- datum, identifikační údaje příjemce odpadu (provozovatele zařízení), identifikační údaje původce, tedy jméno a adresu dodavatele odpadu, kód, druh, kategorii a množství přijatého odpadu,

- datum, název, katalogové číslo, kategorii a množství odpadu vzniklého provozem zařízení a způsob naložení s odpadem,

- datum, množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán, tedy IČ, název a adresa provozovny, kód ORP a IČZÚJ provozovny, je-li oprávněnou osobou právnická osoba a jméno, příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, je-li oprávněnou osobou fyzická osoba.

Za vedení průběžné evidence a za kompletní agendu související s vedením evidence odpovídá pověřený pracovník MěÚ Rožmitál pod Třemšínem, odboru výstavby a životního prostředí. Evidence je vedena na PC s programem společnosti Inisoft Liberec.

Doklady související s evidencí odpadů se uchovávají po dobu 5 let.

H.	Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ

havárie

V případě havarijního stavu, např. při úniku ropných látek z automobilů dovážejících nebo odvážejících odpady nebo kompostovacích technologií, je nutné jednotlivé situace posuzovat podle závažnosti události a stupně ohrožení životního prostředí (případně znečištění životního prostředí).

Pokud dojde k nepatrnému úniku zejména ropných látek, který nezpůsobí znečištění vod ani zásadní znečištění zeminy (drobné úkapy) a vzniklý odpad je ihned uklizen do k tomu určených shromažďovacích prostředků s následným odstraněním prostřednictvím oprávněné osoby a nedojde k sekundárnímu ohrožení životního prostředí, nejde o havárii.

Pokud je rozsah znečištění větší, je třeba postupovat podle následujících pokynů:

- zjistit charakter havárie a druh látky, která unikla;

- zabránit dalšímu úniku přímo ze zdroje utěsněním trhlin, podchytem do nádob, uzavřením zátky, zajištěním proti pádu apod.;

- zabránit vniknutí látky do povrchových nebo podzemních vod vhodným sorpčním materiálem (např. piliny, vapex, písek, zemina);

- uniklé ropné látky posypat sorpčním materiálem (např. piliny, vapex, písek, zemina) a počkat, až se ropné látky nasáknou do sorpčního materiálu;

- po nasáknutí uniklé látky do sorpčních materiálů uklidit uniklé odpady do vhodných shromažďovacích prostředků vlastní pomocí nebo v případě rozsáhlejší havárie za pomoci hasičů, tekuté odpady zachytit do vhodného sorbentu;

- odklidit znečištěné nasáklé materiály do PE pytlů a umístit je do k tomu určenému shromažďovacímu prostředku v rámci areálu kompostárny a následně zajistit odpovídající odstranění tohoto odpadu prostřednictvím k tomu oprávněných osob;

- při úniku ropných látek z  automobilů je obsluha povinna zamezit vstupu těchto látek do povrchových nebo spodních vod a co nejvíce omezit znečištění okolního prostoru. Pro zamezení úniku ropných látek je nutné provést úklid vhodným sorbentem případně odtěžit znečištěnou zeminu. To vše uložit do nepropustných obalů a vhodným způsobem odstranit prostřednictvím k tomu oprávněných osob;

- po nejnutnějším zabezpečení proti dalšímu úniku odpadu oznámí obsluha havárii vedení Města Rožmitál pod Třemšínem, záchrannému hasičskému sboru, MěÚ Rožmitál pod Třemšínem, oddělení životního prostředí, případně Krajskému úřadu Středočeského kraje a České inspekci životního prostředí v Praze;

- další odstraňování následků havárie se provádí podle pokynů dotčených orgánů státní správy;

- o havárii bude sepsán stručný záznam do provozního deníku.

Havarijní souprava (absorpční materiály, úklidové prostředky, shromažďovací prostředky) je umístěna v přístřešku vedle vchodu.

Telefonní čísla:

hasiči: 		     150

záchranná služba:	     155

policie:		     158

ČIŽP- OI Praha:	     233 066 111, 233 066 301

KÚ Stč:		     257 280 111 (ústředna)

MěÚ Rožmitál p/Tř.     318 665 001

ORP: MěÚ Příbram:    318 402 211 (ústředna)

KHS ÚP Příbram:	     318 622 055

Osobní ochranné pracovní prostředky budou využity z běžného vybavení obsluhy zařízení.  V případě potřeby se vyzvednou další z příslušného skladu.

V případě požáru se postupuje podle požárních poplachových směrnic a okamžitě se vyrozumí:

- požární ochrana  			tel. 150

- policie  				tel. 158

- záchranná služba         		tel. 155

Použijí se příslušné hasicí přístroje, zejména práškové, v případě hoření suchého porostu voda.

Při úniku nebezpečného odpadu obsluha zařízení okamžitě vyrozumí vedení Města Rožmitál pod Třemšínem.

# I.		Zajištění bezpečnosti provozu, ochrany životního prostředí a zdraví lidí

Zařízení bude kontrolováno podle příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

V této souvislosti budou zejména dodržovány podmínky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Lékařskou preventivní péči zajišťuje MUDr. Olga Štauberová, ordinace Rožmitál pod Třemšínem.

- Ve sběrném dvoře v prostoru kompostárny je zakázáno jíst, pít a kouřit, ponechávat osobní věci pracovníků a odkládat jakékoliv jiné věci kromě shromažďovaných a evidovaných odpadů. Do zařízení je zakázán vstup cizích osob.

- Používání ochranných pomůcek:                pracovní oblek

pracovní rukavice

pevná pracovní obuv

•     Při práci s nebezpečnými odpady:          	ochranné gumové rukavice

(v rámci havarijních stavů)          	gumová zástěra

pevná pracovní obuv

ochranné brýle nebo štít

Uvedené osobní ochranné pracovní prostředky dostává obsluha zařízení 1 x za rok, případně ihned při nadměrném poškození. Jejich vydání je zaznamenáno do provozního deníku.

Všeobecné zásady první pomoci:

Při zasažení očí:

- u osob s kontaktními čočkami je třeba nejdříve odstranit čočky

- vyplachovat oko čistou vodou, 10 - 15 minut. Oční víčka je nutno rozevřít i násilím. Mírný proud vody (z hrníčku, skleničky) směřujeme od vnitřního koutku postiženého oka. Hlavu postiženého skloníme ke straně tak, aby voda vytékala vnějším koutkem. Oplachová voda nesmí stékat do druhého (nepostiženého) oka, úst, nosu. 

Používání speciálních vaniček k výplachu očí není vhodné, protože objem oplachové vody je malý. Nemá se používat ani borová voda či Ophtal apod. (ze stejného důvodu). Nikdy nepoužívat neutralizační roztoky, mohou oko poškodit! Protože nejsme schopni posoudit míru poškození oka, vždy po poskytnutí první pomoci zajistíme prohlídku u odborného lékaře.

Při nadýchání:

- postiženého co nejrychleji vzdálíme z místa, kde se škodlivá látka vyskytuje. Nemůže-li se vzdálit sám, je nutné ho odvést či odnést. Je účelné odstranit parami nasáklý oděv (převléknout)

- při nadýchání dráždivých látek hrozí závažná komplikace - edém plic (otok plic), tj. zaplavení plicních sklípků tekutinou z poškozené (poleptané) tkáně. Postižený nesmí chodit ani se vystavovat jiné tělesné námaze. I při pouhém podezření musí být pod lékařským dohledem v nemocnici

- při nadýchání narkoticky působících látek je třeba sledovat životní funkce, pokud postižený ztrácí vědomí, je nutno jej uložit do stabilizované polohy a sledovat, zda nedochází k zástavě dýchání a srdeční činnosti.

V případě pořezání, odření apod. je nutné ránu očistit mýdlem a vodou a antiseptickým roztokem, odstranit případné mechanické nečistoty a pokrýt poraněnou oblast sterilním obvazem.

V případech vymknutí, zhmoždění apod. je optimální kombinací klid, přikládání ledových obkladů případně fixace končetiny.

V případě úrazu elektrickým proudem nejprve vypnout zdroj a provést kontrolu dýchání a oběhu; při zástavě dechu zajistit umělé dýchání z „úst do úst“, případně masáž srdce při srdeční zástavě, bezvědomého uložit do stabilizované polohy na boku a případně zajistit protišoková opatření (zejména teplo, tekutiny a klid).

V případě potřeby, zejména při přetrvávajících obtížích, neprodleně dopravit postiženého k lékaři na odborné ošetření.

Sanitární zařízení, tedy WC, šatna, umývárna a pitná voda, i pro potřeby první pomoci, včetně lékárničky, jsou k dispozici v rámci sousedního sběrného dvoru Města Rožmitál pod Třemšínem.

Ing. Josef Vondrášek

starosta města