| Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, 605 277 998 |  |
| --- | --- |

Územní studie ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

SO2 ÚS

| ZÁZNAM O VYUŽITÍ |
| --- |
| Název dokumentace | ÚZEMNÍ STUDIE ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM SO2 ÚS |
| Pořizovatel | Město Rožmitál pod Třemšínem Náměstí 8, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42 |
| Oprávněná úřední osoba pořizovatele | Ing. Miroslav Sládek |
| Datum možnosti využití územní studie |  |
| Podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele a otisk úředního razítka |  |

Červenec 2022	             Ing. arch. Jaroslav Daněk

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce:				Územní studie Rožmitál pod Třemšínem –SO2 ÚS

Místo stavby:				Starý Rožmitál

Stupeň dokumentace: 		Územní studie (dále jen „ÚS“)

Objednatel:				Město Rožmitál pod Třemšínem

Náměstí čp. 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

318 665 001

mesto@rozmitalptr.cz

Zastoupený starostou obce:		Mgr. Pavel Bártl

Pořizovatel:				Město Rožmitál pod Třemšínem

Náměstí čp. 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Oprávněná úřední osoba

pořizovatele: 				Ing. Miroslav Sládek

Kocínova 1979, 397 01 Písek

+420 606 082 991

Zhotovitel:				Projektový ateliér AD s.r.o.,

Husova 4, 370 01 České Budějovice

IČ: 	25 194 771

DIČ: 	CZ225194777

Datum zpracování			Červenec 2022

Číslo zakázky:				65_2021

Odpovědný projektant 		Ing. arch. Jaroslav Daněk

mob. 605 277 998

atelierad@atelierad.cz

Architekt:				Ing. arch. Jaroslav Daněk

Ing. arch. Filip Daněk

Dopravní inženýr:			Ing. Marcela Pávková

# Obsah textové části

Obsah textové části	3

A.	Základní údaje o řešeném území	4

B.	Vymezení řešeného území	6

C.	Hlavní cíle řešení, základní urbanistická koncepce	7

D.	Podmínky pro vymezení a využití pozemků	9

E.	Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb	13

F.	Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb technické infrastruktury	15

F.1 Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb dopravní infrastruktury:	15

F.1.1 SILNIČNÍ DOPRAVA	15

F.1.2 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ	16

F.1.3 DOPRAVA V KLIDU	16

F.2 Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb technické infrastruktury napojení technické infrastruktury a nakládání s odpady	16

F.2.1 VODOVOD	16

F.2.2 KANALIZACE	17

F.2.3 ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	17

F.2.4 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM	17

F.2.5 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM	17

F.2.6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	17

F.2.7 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	18

G.	Podmínky pro ochranu kulturních a přírodních hodnot	18

G.1 Podmínky vyplývající z památkové ochrany území	18

G.2 Podmínky vyplývající z přírodních hodnot	18

G.3 Podmínky pro ochranu ZPF	18

G.4 Podmínky pro ochranu PUPFL	18

G.5 Podmínky pro ochranu prvků ÚSES	18

H.	Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí a ochranu veřejného zdraví	18

H.1 Požární ochrana a ochrana obyvatelstva	19

H.2 Ochrana veřejného zdraví	19

I.	Údaje o splnění zadání	19

J.	Grafické přílohy	20

J.1 Zákres lokality do ortofotomapy	20

J.2 Výřez z ÚP Rožmitál pod Třemšínem – hlavní výkres	20

## Základní údaje o řešeném území

Popis současného stavu

Řešené území se nachází v severozápadní části města Rožmitál pod Třemšínem, v části Starý Rožmitál. Z východní strany je lokalita ohraničena stávajícím průmyslovým areálem. Na západ a jih se rozléhá stávající zástavba. Ze severní a západní strany je lokalita vymezena stávající zástavbou. Z jižní části není lokalita nijak přírodně vymezena.

Lokalita je atraktivní pro výstavbu rodinných domů s ohledem na snadnou dostupnost a blízkou přírodu. Řešené území je v současnosti zemědělsky využíváno jako trvalý travní porost.

Vyhodnocení souladu řešeného území s územním plánem

Navržené využití řešeného území je v souladu s územním plánem Rožmitál pod Třemšínem (dále jen ÚP).

Lokalita řešená územní studií je součástí zastavitelných ploch, označených v ÚP jako plocha s funkčním využitím:

- SO2 ÚS = SO2, VP21 a VP22 - plocha smíšená obytná, plochy veřejných prostranství

V navrhovaném řešení nedochází k odchylkám oproti vydanému územnímu plánu. Lokalita řešená územní studií je pouze zpřesňována a podrobněji regulována. K území řešeného územní studií bylo rozšířeno o napojení v severní části na stávající dopravní infrastrukturu.

Obrázek 1: Výřez z ÚP Rožmitál pod Třemšínem – hlavní výkres

| OZNAČ. PLOCHY | STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH | VÝMĚRA V HA |
| --- | --- | --- |
| SO 2 | Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v západní části města Rožmitál pod Třemšínem, návrh je začleněn mezi stávající plochu smíšenou obytnou a smíšenou výrobní, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Přírodní park Třemšín; region lidové architektury; funkční regionální biokoridor RK 258; el. vedení a vodovodní řad včetně jejich ochranných pásem; archeologickou lokalitu. | 4,09 |
| VP 21 | Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství - v západní části města Rožmitál pod Třemšínem, část vyplňuje prostor ochranného pásma el. vedení a část odděluje obytnou lokalitu od volné, zemědělsky využívané krajiny. Návrh navazuje na zastavěné území a doplňuje plochu SO 2. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Přírodní park Třemšín; region lidové architektury; funkční regionální biokoridor RK 258; el. vedení a vodovodní řad včetně jejich ochranných pásem; archeologickou lokalitu. | 0,65 |
| VP 22 | Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství - v západní části města Rožmitál pod Třemšínem. Návrh navazuje na zastavěné území a doplňuje plochu SO 2. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Přírodní park Třemšín; region lidové architektury; funkční regionální biokoridor RK 258; el. vedení a vodovodní řad včetně jejich ochranných pásem; archeologickou lokalitu. | 0,24 |

Vazby řešeného území na navazující území – širší vztahy

Lokalita se nachází v k.ú. Starý Rožmitál, v severozápadní části města Rožmitál pod Třemšínem. Dané území sousedí se stávající zástavbou a ornou půdou. Zhruba 15,5 km severovýchodním směrem leží město Příbram a 8,5 km jihovýchodním směrem leží město Březnice.

Občanská vybavenost a dostupnost lokality ve městě Rožmitál pod Třemšínem:

Městský úřad, pošta v sídle Rožmitál pod Třemšínem.

Zastávka veřejné dopravy nejbližší cca 100m.

Mateřská škola a Základní škola v sídle Rožmitál pod Třemšínem.

Potraviny, drogerie, zboží denní potřeby, pohostinství: v sídle Rožmitál pod Třemšínem.

Vyšší občanská vybavenost škol, sociální péče, zdravotnická zařízení, úřady, policie, kultura, sport a volný čas, obchody a služby, pracovní příležitosti…: Rožmitál pod Třemšínem dále Březnice, Příbram.

Hasičský záchranný sbor v sídle Rožmitál pod Třemšínem.

Dopravně se lokalita napojí na stávající místní komunikaci, které ústí na silnici III. Třídy.

Obrázek 2: Výřez z mapy.cz

(https://mapy.cz/zakladni?x=13.8513652&y=49.6041458&z=16&base=ophoto)

## Vymezení řešeného území

Řešená lokalita je vymezena v souladu s ÚP Rožmitál pod Třemšínem.

Ze severní, východní a západní strany je lokalita vymezena stávající zástavbou. Na jižním směrem se rozléhá pole. Řešené území obsahuje lokalitu SO 2. ÚS se zastavitelnou plochou smíšená obytná SO2 a veřejné prostranství VP21 a VP22. Hranice řešeného území je graficky vyznačena ve výkresové části.

Celková rozloha řešeného území je cca 4,37 ha.

Tabulka soupisu parcel (pozemky přímo dotčené územní studií)

/katastrální území Starý Rožmitál /

| PARCELNÍ ČÍSLO | DRUH POZEMKU | VÝMĚRA V M2 | VLASTNÍK |
| --- | --- | --- | --- |
| 124/6 | Trvalý travní porost | 1 289 | Sýkora Petr, Starý Rožmitál 179, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem |
| 142 | Trvalý travní porost | 1 138 | Sýkora Petr, Starý Rožmitál 179, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem |
| 124/5 | Trvalý travní porost | 141 | Statek Rožmitál spol. s r.o., Voltuš 81, 26242 Rožmitál pod Třemšínem |
| 124/1 | Trvalý travní porost | 8 619 | Smékalová Milada, Sídliště 637, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem |
| 116/8 | Trvalý travní porost | 837 | Smékalová Milada, Sídliště 637, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem |
| 124/4 | Trvalý travní porost | 4 327 | Bečka Jaroslav Ing., gen. Píky 2001, Kročehlavy, 27201 Kladno |
| 141 | Trvalý travní porost | 614 | Bečka Jaroslav Ing., gen. Píky 2001, Kročehlavy, 27201 Kladno |
| 124/8 | Trvalý travní porost | 4 313 | Buchta Petr, Komenského 566, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 1/4 Čechurová Jitka, Riegrova 73, Příbram I, 261 01 Příbram 3/4 |
| 116/9 | Ostatní plocha | 189 | Buchta Petr, Komenského 566, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 1/4 Čechurová Jitka, Riegrova 73, Příbram I, 261 01 Příbram 3/4 |
| 116/10 | Ostatní plocha | 10 | Buchta Petr, Komenského 566, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 1/4 Čechurová Jitka, Riegrova 73, Příbram I, 261 01 Příbram 3/4 |
| 116/11 | Ostatní plocha | 9 | Buchta Petr, Komenského 566, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 1/4 Čechurová Jitka, Riegrova 73, Příbram I, 261 01 Příbram 3/4 |
| 116/12 | Trvalý travní porost | 2 402 | Oudrán Zdeněk, Nábřeží Bartoloměje Sadílka 168, Starý Rožmitál, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem |
| 124/9 | Ostatní plocha | 7 | Oudrán Zdeněk, Nábřeží Bartoloměje Sadílka 168, Starý Rožmitál, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem |
| 124/10 | Trvalý travní porost | 2 | Oudrán Zdeněk, Nábřeží Bartoloměje Sadílka 168, Starý Rožmitál, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem |
| 116/14 | Trvalý travní porost | 2 601 | Černý Jaroslav, Starý Rožmitál 68, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem |
| 116/15 | Trvalý travní porost | 1 695 | Jahodová Ivana PhDr. Phd, Hertzova 362/7, Petrovice, 109 00 Praha 10 1/2 Kramářová Dana, Wattova 366/12 , Petrovice, 109 00 Praha 10 1/2 |
| 114/7 | Trvalý travní porost | 735 | SJM Prymš Zdeněk Ing. CSc. a Prymšová Květuše, Dieselova 411/40, Petrovice, 109 00 Praha 10 |
| 116/16 | Trvalý travní porost | 1 672 | Chaurová Šárka, Bubenečská 375/29, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
| 116/13 | Trvalý travní porost | 2 622 | Trčková Martina, Na Petřinách 1896/31, Břevnov, 16200 Praha 6 |
| 116/7 | Trvalý travní porost | 8 | Kučera Jan, adresa neznámá |

Tabulka bilance řešeného území

| CELKOVÁ PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ | 43 367 m² |
| --- | --- |
| PLOCHA POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH A SOUKROMÉ ZAHRADY | 15 811 m² |
| NAVRŽENÝ POČET STAVEBNÍCH POZEMKŮ | 14 |
| NAVRŽENÝ POČET OBYVATEL (uvažováno s obložností 4 os/ 1 RD) | 56 |
| PRŮMĚRNÁ VELIKOST STAVEBNÍHO POZEMKU | 1 129 m² |
| PLOCHA KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH | 2 207 m² |
| PLOCHA BYDLENÍ – SOUKROMÉ ZAHRADY | 1 415 m² |
| PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ | 3 694 m² |
| PLOCHA NEŘEŠENÉHO ÚZEMÍ | 19 957 m² |

## Hlavní cíle řešení, základní urbanistická koncepce

Hlavní cíle řešení

Cílem ÚS je navrhnout urbanistickou koncepci uspořádání jednotlivých funkčních složek vybavení území, tj. podrobné řešení vymezeného území tak, aby bylo v souladu se způsobem využití dle Hlavního výkresu ÚP Rožmitál pod Třemšínem, zejména:

  - upřesnění hranic v řešeném území vč. vymezení jednotlivých parcel pro budoucí výstavbu objektů RD,

  - řešení dopravního napojení lokality na stávající komunikační systém obce,

  - řešení napojení lokality na inženýrské sítě,

  - stanovení limitů pro činnosti, děje a zařízení,

  - stanovení limitů objemového a plošného uspořádání území, tj. výšková hladina zástavby, hustota zastavění jednotlivých pozemků, uliční čára, stavební hranice, napojení jednotlivých stavebních parcel na komunikace a inženýrské sítě, požadavky na urbanistickou a architektonickou kvalitu, včetně umístění veřejného prostoru, který umožní kvalitní zázemí pro budoucí obyvatele tohoto i sousedního území řešeného v ÚS (funkce rekreační, sportovní, zeleň, centrální prostor, event. veřejná vybavenost),

  - prověření v širších souvislostech návaznosti návrhu řešení této ÚS zejména na základní urbanistickou kompozici a dopravní vztahy,

  - získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území,

Základní urbanistická koncepce

Navržená koncepce vychází z několika zásad:

- Maximálně respektovat stávající zástavbu, především výškovou hladinu a měřítko stávající

zástavby.

- Veškeré děje, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a přírodního prostředí. Rozvoj hodnot lze podporovat např. kvalitní úpravou veřejných prostranství a zvýšenou péčí o ztvárnění novostaveb tak, aby respektovaly místní hodnoty přírodní i kulturní. Na plochách veřejných prostranství není žádoucí připustit takové úpravy, které by znehodnocovaly dané prostředí. Důležité je řešit přechod urbanizované části zastavěného území do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo k vážnému narušení obrazu obce.

- Respektovat morfologii terénu. Tato podmínka částečně předurčuje umístění vsakovacích nádrží a řešení technické infrastruktury.

- Maximálně zachovat stávající zeleň v plochách určených pro veřejná prostranství.

- Navrhnout ekonomicky přijatelné řešení. Navržená lokalita je v nejvíce možné míře řešená jako oboustranně obestavěná komunikace.

Návrh území studie plně respektuje stávající místní komunikace, na které se plynule napojuje. Na tuto komunikaci navazují komunikace nižší třídy – obytné zóny.

V řešené lokalitě jsou vymezeny plochy bydlení, soukromých zahrad, plochy veřejného prostranství a plochy, které nejsou řešeny územní studií. Při navrženém členění je možné v dané lokalitě postavit 14 nových rodinných domů na parcelách o průměrné velikosti 1 129 m2. Plochy veřejných prostranství jsou vyhrazeny především pro veřejnou zeleň, lze v nich dále umístit dopravní a technickou infrastrukturu. Na ploše, která je vedena jako neřešená část, bude možno stavět po aktualizaci území studie, tak aby nedošlo k nekontrolované výstavbě. Tato neřešená část byla z územní studie vypuštěna na žádost jednotlivých vlastníků.

Vlastní zástavba objektů bude realizována jako samostatně stojící. Slučování parcel a vytváření parcel dvojnásobných a větších je možné. Pozemky lze také dělit při dodržení min. plochy stavebního pozemku 600 m2 dané ÚP Rožmitál pod Třemšínem.

Doplňkové objekty (garáže, apod.) by měly být prioritně zakomponovány do hlavní hmoty objektu případně na ni přímo navazovat. Navržená zástavba ve studii je pouze schématická, tvary objektů jsou zcela nezávazné.

V rámci nové obytné zástavby není předpoklad vzniku prostorových dominant, je vyloučena řadová zástavba a výstavba dvojdomků, a to zejména kvůli riziku vzniku příliš dlouhých hmot evokujících blokový charakter zástavby.

Snahou návrhu je vytvořit optimální předpoklady pro harmonické zapojení nových staveb do krajinného, urbanistického i architektonického kontextu daného místa.

| Seznam parcel | Orientační velikost parcel (m²) |
| --- | --- |
| 1 | 1 294 m2 |
| 2 | 1 209 m2 |
| 3 | 863 m2 |
| 4 | 1 036 m2 |
| 5 | 1 095 m2 |
| 6 | 1 130 m2 |
| 7 | 1 228 m2 |
| 8 | 1 160 m2 |
| 9 | 1 152 m2 |
| 10 | 1 571 m2 |
| 11 | 1 112 m2 |
| 12 | 1 140 m2 |
| 13 | 940 m2 |
| 14 | 1 071 m2 |
| Celkem | 15 811 m2 |

V grafické části je zobrazeno ve výkresu č. 1 Výkres funkčního využití ploch s vyznačením prostorových parametrů staveb

## Podmínky pro vymezení a využití pozemků

Podmínky plošného a prostorového uspořádání území vychází z platného ÚP Rožmitál pod Třemšínem. Touto územní studií jsou zpřesněny pro řešenou lokalitu.

Z hlediska zastavitelnosti je řešené území členěno na plochy zastavitelné a nezastavitelné.

Z hlediska urbánního typu je řešené území členěno na následující funkční typy:

- zastavitelné plochy bydlení

- nezastavitelné plochy veřejných prostranství

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy smíšené obytné - stav | SO, SOa, SOb, SOc |
| - návrh | SO 1 - SO 3, SO 5 - SO 35, SO 37 - SO 66, SO 68 - SO 76, SO 78 - SO 86, SO 96 - SO 101 a SO 105 |
| Hlavní využití |
| Bydlení s vyšším podílem občanské vybavenosti, doplněné nerušícími funkcemi výrobních a nevýrobních služeb. |
| Přípustné využití |
| Stavby a pozemky bydlení v rodinných domech a bytových domech. Dále jsou přípustné objekty občanského vybavení a služeb (např. zařízení pro obchod, stravování, ubytování, domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou, zdravotnická a kulturní zařízení, zařízení pro denní rekreaci jako jsou dětské hřiště, podnikatelské aktivity a výroby lokálního významu) a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná zeleň a veřejná prostranství. Přípustná je zástavba proluk. |
| Podmíněně přípustné využití |
| V rozvojových plochách v blízkosti stávajících silnic I., II. a III. tř. a trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení, občanské vybavení a obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže. |
| Změny staveb na stávajících plochách SO jsou možné za podmínky, že v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb bude doložen a příp. zohledněn vliv hluku ze stávajících navazujících ploch výroby a skladování a ploch smíšených výrobních (v případě provozů s hlukovou zátěží). |
| V lokalitách ležících v Přírodním parku Třemšín a v regionu lidové architektury Rožmitálsko - Březnicko, kde je požadovaná územní studie je zástavba přípustná za podmínky prověření vhodnosti zástavby zpracováním územní studie s přípustným architektonickým návrhem zástavby v daném území (např. zachování měřítka a hmot tradiční architektury), tzn. respektování tradiční formy a měřítka objektů (obytné objekty, hospodářské objekty), vyloučení netradiční formy zástavby a netradičního architektonického výrazu staveb z poloh v kontextu s lokalitami s cennou architekturou. Zároveň je nutné dodržet tradiční barevnost staveb, a to i při použití novodobých materiálů (omítky obvodových zdí, obklady, střešní krytiny). |
| Na plochách SO 2 a SO 5 bude realizace staveb umožněna za podmínky respektování architektury Starého Rožmitálu. Ve fázi požadované územní studie musí být stanoveny takové podmínky pro novou výstavbu, aby tato negativně neovlivnila dominantu - kostel Povýšení sv. Kříže. |
| Realizace výstavby na plochách SO 5, SO 31, SO 32, SO 33, SO 34, SO 35, SO 38, SO 41, SO 58, SO 64 a SO 65 je možná za podmínky, že v rámci územního, resp. stavebního řízení bude prokázáno splnění hlukových limitů hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb i chráněných venkovních prostorech s tím, že veškerá protihluková opatření budou hrazena na náklady investorů předmětné lokality a budou řešena mimo pozemky příslušné pozemní komunikace. |
| Zařazení lokality SO 35 do zastavitelných ploch bude umožněno za splnění podmínky předchozího vyřešení dopravního napojení na silnici I/18, které musí být projednáno a odsouhlaseno ŘSD ČR. |
| V sídle Zalány bude na plochách SO 6 - SO 26 a SO 96 bude realizace staveb umožněna za podmínky, že již v rámci územní studie bude vypracováno vyhodnocení vlivu zástavby na krajinný ráz s důrazem na zachování stávající rozvolněné zástavby sídla ponecháním dostatečně velkých průhledových ploch (proluk). |
| Na ploše SO 30, SO 35, SO 56 a SO 76 je přípustná realizace staveb pro bydlení a ubytování za podmínky zajištění ochrany před negativními vlivy z provozu navržených sousedících ploch výroby a skladování. |
| Na ploše SO 33 je přípustná realizace staveb pro bydlení za podmínky, že bude v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb doložen a příp. zohledněn vliv hluku z navazujících stávajících i navrhovaných ploch občanského vybavení (sportu) na navrženou obytnou zástavbu. |
| Zástavbu ploch SO 38, SO 39 a SO 40 je možné realizovat po splnění podmínek výstavby v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně ( nutný souhlas příslušného vodoprávního úřadu). |
| V lokalitě SO 40 bude realizace výstavby umožněna za podmínky zajištění ochrany čolků při stavbě (načasování mimo období migrace a rozmnožování, tj. mimo březen - červen, případně instalace ochranných bariér). |
| Bydlení na ploše SO 30, SO 38, SO 40, SO 41, SO 53, SO 56, SO 57, SO 65, SO 66, SO 71, SO 76, SO 80, SO 81 a SO 82 je možné za podmínky, že bude v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb doložen a příp. zohledněn vliv hluku ze stávajících navazujících ploch výroby a skladování a ploch smíšených výrobních. |
| Zástavba na plochách SO 41 a SO 45 je možná za podmínky předchozího provedení aktuálního biologického průzkumu, případně udělením výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb. |
| Na navržené ploše SO 49 je realizace zástavby umožněna pouze za podmínek stavby 1 rodinného domu, a to umístěného v severní části pozemku u příjezdové komunikace, mimo plochu EVL Niva Kotelského potoka a nadregionálního biokoridoru ÚSES a při žádosti o vydání ÚR a SP splnění všech podmínek daných ve zpracovaném vyhodnocení Natury, které je součástí ÚP Rožmitál pod Třemšínem. |
| Na plochách SO 49, SO 50 a SO 52 bude výstavba umožněna za podmínky zajištění čištění odpadních vod tak, aby nedošlo k poškození lučních porostů a toku Kotelského potoka (Skalice). |
| V lokalitách SO 68 a SO 70 bude umožněna výstavba až po vybudování protipovodňového opatření. |
| Výstavba na ploše SO 69 je přípustná za podmínky zohlednění blízkosti s urbanisticky hodnotným sídlem při návrhu zástavby. |
| Veškeré stavební činnosti na navržené ploše SO 96 a stávajících plochách SO zasahující do ochranného pásma VÚ Brdy jsou podmíněny kladným vyjádřením Vojenské ubytovací a stavební správy Praha. |
| Výstavba na plochách SO 71 a SO 72 bude umožněna pouze za současného splnění následujících podmínek: kladná vyjádření v následných stupních dokumentace, respektování ochranného pásma dráhy a prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech v rámci územního, resp. stavebního řízení. |
| Na navržené ploše SO 100 je realizace zástavby umožněna pouze za podmínek stavby 1 rodinného domu při respektování vodního toku a břehových porostů tzn. bez kácení stávajících dřevin, které jej tvoří. |
| Na navržené ploše SO 105 je realizace zástavby umožněna pouze za podmínky, že v rámci schvalovacích řízení bude doložen vliv hluku z navazující stávající plochy VS (v případě provozů s hlukovou zátěží). |
| Nepřípustné využití |
| Na ploše SO 30 je nepřípustná realizace staveb vyžadujících hygienickou ochranu (např. školských a dětských zařízení, budov sloužících ke zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům). |
| Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména veškeré činnosti narušující kvalitu bydlení, nadlimitní stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování, chov hospodářských zvířat, provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, a nebo svými negativními vlivy jinak narušují obytnou zónu. Nepřípustná jsou odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení nad 200m2 prodejní plochy u města Rožmitál pod Třemšínem a nad 100m2 prodejní plochy u obcí, zařízení dopravních služeb a autobazary. Dále je nepřípustná výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (např. sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.) a zakládání zahrádkové osady. |
| Druh podmínek pro využití území | Podmínky pro výstavbu |
| Podmínky pro plošné využití území |  |
| Zastavěnost celková | stávající nebo maximálně 35% |
| Zastavěnost celková na ploše SOa | bez omezení |
| Zastavěnost celková na ploše SOb | stávající nebo maximálně 70% |
| Zastavěnost celková na ploše SOc | stávající nebo maximálně 80% |
| Velikost stavebních parcel | v zastavěném území nelze oddělit pozemek pro RD menší než 800m², v Rožmitále pod Třemšínem 600m² a pro bytový dům min. 1000 m² |
| Podmínky pro výškové využití území |  |
| Výšková hladina zástavby | stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, v Rožmitále pod Třemšínem max. 2 nadzemní podlaží + podkroví, u bytových domů 3 nadzemní podlaží + podkroví |

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy veřejných prostranství - stav | VP |
| - návrh | VP 1 - VP 39 |
| Hlavní využití |
| Veřejný prostor s převládající funkcí zeleně. |
| Přípustné využití |
| Přípustné je zřizovat stezky pro pěší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uliční mobiliář, pomníky, památníky, vysazovat aleje, výsadba zeleně obecně, stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky), hřiště pro předškolní děti, fit park, dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území), stavby související s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury. |
| Podmíněně přípustné využití |
| Plochy veřejných prostranství, resp. plochy izolační zeleně podél silnic I. třídy VP 1, VP 2, VP 3, VP 8, VP 19 a VP 20 jsou přípustné za podmínky, že budou navrženy a realizovány v souladu s ČSN 7361 01 odst. 13.7 - vegetační úpravy a souvisejícími předpisy. |
| Nepřípustné využití |
| Nepřípustné je umísťovat stavby pro bydlení, pro individuální rekreaci, stavby pro ostatní občanskou vybavenost, stavby pro výrobu a skladování a dále veškeré provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny. |

## Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb

Zastavitelná část pozemku a umístění stavby na pozemku

- zastavitelná část pozemku je vymezena tak, aby byla co nejbližší vazba na navrženou obslužnou komunikaci a technickou infrastrukturu a současně, aby bylo možno pohodlně najet do garáže a aby byla zachována intimita prostředí přiléhajících zahrad ve vztahu k navržené zástavbě rodinných domů.

- zastavitelná část pozemku je určena pro umístění rodinného domu, je vymezena stavební hranicí a uliční čárou (v grafické části ve výkresu č. 2 Výkres urbanistické koncepce s orientačním znázorněním optimálního umístění staveb).,

- doplňkové stavby (například: dílny, sklady nářadí, přístřešky, pergoly, bazény, skleníky), mohou být umístěny i mimo zastavitelnou část pozemku, ne však mezi uliční čárou a veřejným prostranstvím

- stavby budou umísťovány na terén – podlaha nadzemního podlaží může být maximálně 50 cm nad přilehlým terénem

Stavební forma

- stavby budou navrženy tvarově jednoduché s využitím pravoúhlých forem, s možným půdorysným vychýlením z důvodu respektování tvaru pozemku (stavební pozemky nejsou pravoúhlé)

- stavby budou řešeny na půdorysu tvaru obdélníku, s hřebenem střechy rovnoběžným s delší stranou stavby a se štítem umístěným na kratší straně stavby; dále jsou přípustné půdorysy složené z více obdélníků ve tvaru stavby ve tvaru písmene „L“, „U“, nebo „T“

- hlavní stavby jsou v grafické části schematicky půdorysně vymezeny v rámci navržených pozemků pro bydlení tj. využitelná plocha pro umístění objektů.

| Slučování a dělení stavebních parcel | možnost sloučení dvou i více sousedních pozemků a dělení pozemků |
| --- | --- |
| Velikost stavebních pozemků | Dle výkresové dokumentace |
| Zastavěná plocha samotného rodinného domu | nepřesáhne 300 m2 |
| Intenzita využití stavebních pozemků - poměr celkové plochy stavebního pozemku a zastavěné plochy pozemku - zastavěná plocha pozemku je definována ust. § 2 odst. (7) stavebního zákona takto: „Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.“ - pro potřeby této územní studie jsou pod pojmem „stavba“ chápány, ve vazbě na ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona, též zpevněné plochy na pozemcích (typicky příjezdy ke garážím, chodníky ke dveřím, terasy, vč. ploch tvořených zatravňovacími nebo vsakovacími dlaždicemi nebo obdobnou technologií, bazény (vč. jejich zpevněného okolí), okapové chodníčky, apod. | maximálně 35 % |
| Procentuální zastavěnost hlavní budovou – rodinným domem - poměr celkové plochy stavebního pozemku a zastavěné plochy hlavní stavby (rodinného domu) - zastavěná plocha hlavní stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. | maximálně 25 %, avšak nepřesáhne 250 m2 |
| Vstupy do objektů | Z uliční strany a z bočních stran |
| Vjezdy na pozemek | dle zákresu v grafické části |
| Střecha - tvar, sklon a barva - regulativy pro střechu se vztahují na převládající plochu střešní roviny, za podmínky hřebene delšího než 4m - výjimku mohou tvořit pouze malé části půdorysné plochy v celkovém součtu do 20%, např. zastřešení vstupů, přístřešků pro venkovní posezení, samostatné garáže, kůlny atd.); u valbových střech musí zbývat hřeben v délce alespoň 4m. - nepřipouští se neklasické pojetí sedlových střech (násobné nebo pilové uspořádání, soustava sedlových střech vedle sebe …) | 300– 45° posuzovaná bude převážná část střešní roviny (70 %) |
|  | sedlová, polovalbová, valbová (za podmínky hřebene delšího než 4 m), pultová (pouze na doplňkové stavby). |
|  | doporučené typy krytiny: taškové (pálené, betonové) či šablonové, doporučené odstíny: cihlové, hnědé, šedé, červené a černé |
| Orientace hřebene - udává směr hlavního delšího hřebene ve vztahu ke komunikaci | Libovolně |
| Výška budovy - výškou podlaží u staveb pro bydlení se rozumí běžná výška do 3,5m | 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví |
| Maximální výška hřebene - měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn budovy s původním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) ke hřebeni | max. výška 12,5 m |
| Maximální výška okapu | - |
| Uliční čára - určuje závaznou polohu hlavní stavby - rodinného domu v rámci pozemku a vůči veřejnému prostranství - uličnímu prostoru - udává hranici plochy určené k zastavění a zároveň povinnou polohu hlavního objemu objektu od hranice pozemku. - uliční čára ve vzdálenosti 6m od okraje pozemku smí být překročena pouze zádveřím, garáží, pergolou, terasou, stříškou nad vstupem a to v rozsahu max. 30% délky průčelí a současně max. o 4 m oběma směry. Min. 70% délky příslušného průčelí musí respektovat stanovenou uliční čáru. | viz výkresová dokumentace |
| Stavební čára - udává meze plochy určené k zastavění hlavní stavbou – rodinným domem; hlavní objem objektu nesmí tuto hranici překročit s výjimkou architektonických výrazových prvků; | v grafické části ve výkresu č. č. 2 Výkres urbanistické koncepce s orientačním znázorněním optimálního umístění staveb |
| Oplocení | maximálně 1,6 m včetně podezdívky; plotová konstrukce a plotové výplně budou respektovat vesnický charakter oplocení včetně materiálů, to znamená, že nejsou připuštěny neprůhledné ploty zděné, betonové, z prefabrikátů, plastové, prkenné, rákosové apod. |
| Doplňkové stavby - stavba, která se stavbou hlavní svým účelem a umístěním souvisí, a která zabezpečuje funkčnost stavby hlavní (její uživatelnost), nebo doplňuje základní funkci stavby hlavní například zahradní domek, altán, včelín, stavby umožňující uskladnění zahradního nářadí a výpěstků. | maximální výška do hřebene 4,5 m; do 25 m2 |
| Architektonické řešení rodinných domů | respektování charakteristické formy zastavění - klasické původní usedlosti; podélný půdorys; nové objekty nesmí vytvářet neúměrné hmoty objektů; nevyužívat netradiční materiály, které by se nevhodně a rušivě uplatňovaly. |
| Forma | Přípustné jsou nízkopodlažní izolované rodinné domy |

## Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb technické infrastruktury

Jakákoliv výstavba by měla být uskutečňována pouze na plně zainvestované části. Zdůvodnění: Umožňování výstavby na nezainvestovaných pozemcích, tj. bez odpovídající komunikace, dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu a plynovodu je nespravedlivé ve vztahu k ostatním, neboť čím více bude uskutečněno v území osamocených staveb rodinných domů bez společné technické infrastruktury, tím větší podíl připadne na pozdější investory. V krajním případě zainvestování území zbyde na samotnou obec.

V grafické části je zobrazeno ve výkresu č. 3 Výkres dopravní a technické infrastruktury

### Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb dopravní infrastruktury:

#### SILNIČNÍ DOPRAVA

V současné době se k řešené lokalitě lze dostat po místní komunikaci ze severní strany. Obsluha území je navržena jako obytná zóna.

Hlavní vjezd do lokality je ze stávající místní komunikace ul. Nábřeží Bartoloměje Sadílka u řeky Skalice. Napojení ze západní strany je ponecháno pouze pro dva rodinné domy.

Navržené komunikace budou realizované jako obousměrné se zpomalovacími prvky. Nová komunikace je navržená v šíři 5,5 m (viz. Výkresová dokumentace) s povrchem z asfaltové směsi. V návrhu územní studie jsou řešeny plochy dopravní infrastruktury, které obsahují podzemní technickou infrastrukturu. Uliční prostor / šířka veřejného prostoru (vzdálenost mezi ploty) musí být šíře min 8,0 m.

Podmínka napojení navržených ploch na stávající komunikace:

Připojení nově navržených ploch na silniční síť musí zohlednit platné normy ČSN 736110 a TP 103. Na křižovatkách a ve vjezdech na pozemky musí být zajištěny dostatečné rozhledy.

Komunikace jsou navrženy tak, aby umožňovaly bezkolizní průjezd požárních vozidel.

Povrchové vody ze zpevněných ploch komunikací budou svedeny pomocí uličních vpustí do navržené dešťové kanalizace.

Komunikace je navržena ve funkční skupině D1

D1 (komunikace se smíšeným provozem)

- obytná zóna s převahou pobytové funkce s přímou obsluhou staveb, ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a her dětí ve společném prostoru za stanovených podmínek provozu podle zvláštních předpisů. Předpokládá se využití opatření pro regulaci rychlosti jízdy vozidel (zpomalovací prahy, …). Stavební řešení obytné zóny musí umožňovat pohyb vozidel dopravní obsluhy (vozidla hasičského sboru, odvoz odpadků, stěhování) a možnost bezpečného míjení vozidla s chodcem. V každém místě obytné zóny musí být zaručen minimální průjezdný prostor šířky 3,50 m a výšky 4,20 m. Prostor křižovatky bude řešen podrobnější dokumentací tak, aby byly - v souladu s příslušnými normami a technickými podmínkami - respektovány požadavky na dodržení rozhledových poměrů, což navržený pozemek veřejných prostranství kapacitně umožňuje.

#### KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

U funkční skupiny D1 je pro pěší provoz využíván celý dopravní prostor místní komunikace, tím je splněna podmínka existence nejméně jednoho pruhu vyhrazeného pro chodce v min šířce 2m umožňujícího bezbariérové užívání.

V územní studii je nicméně navržen chodník, který se vlní v prostoru vedeném v ÚP jako plochy veřejných prostranství diagonálně přes celé řešené území. V budoucnu je předpoklad pokračování chodníku dále, tak aby vyvářel příjemnou promenádu uvnitř území.

#### DOPRAVA V KLIDU

V rámci veřejných prostranství budou navazující projektovou dokumentací navržena parkovací stání pro návštěvy. Pro lokalitu je navrženo v uličním prostoru celkem 5 parkovacích míst z toho 1 místo bude sloužit jako místo vyhrazené pro stání pro osoby těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou.

Garážování minimálně tří osobních vozidel bude zabezpečeno důsledně ve vlastních objektech nebo na vlastních pozemcích.

Ve studii jsou navrženy plochy pro umístění komunikací s grafickou značkou komunikace. Podrobné dopravní řešení, včetně dopravního značení bude navrženo v dalších stupních dokumentace včetně ověření průjezdnosti vlečnými křivkami pro standardní vozidla dopravní obsluhy a záchranného systému.

### Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb technické infrastruktury napojení technické infrastruktury a nakládání s odpady

#### VODOVOD

Všechny nově vybudované objekty budou napojeny na veřejný vodovod. Výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu musí probíhat v předstihu před výstavbou jednotlivých objektů pro bydlení.

Na řadu budou osazeny požární hydranty v souladu s požárním řádem obce.

Podrobné řešení dimenzí a dílčích popisů bude v dalším stupni projektové dokumentace.

Místa napojení:

ÚS navrhuje 1 napojovací bod na stávající vodovodní řad.

#### KANALIZACE

Splašková a dešťová kanalizace bude řešena zvlášť.

Splašková kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v ulici Nábřeží Bartoloměje Sedílka odkud bude odvedena do stávající ČOV.

Všechny nově budované objekty budou napojeny na veřejnou kanalizaci. Na pozemku č. 8 bude zajištěno vedení veškeré technické infrastruktury věcný břemenem, tak aby bylo možné napojit pozemek č. 7.

Dešťová kanalizace: Obecně bude dodržen princip, že dešťové vody ze soukromých parcel budou likvidovány v místě vzniku tj. vsakem individuálně na těchto parcelách. V případě prokázání nemožnosti likvidace dešťových vod na vlastním pozemku bude tato dešťová voda svedena do dešťové kanalizace.

Srážková voda z komunikací a veřejných ploch bude odvedena pomocí navržené dešťové kanalizace do navržené retenčních nádrží. Retenční nádrž bude realizována v nejnižším místě dané lokality v podobě malého rybníčka, který bude mít odvod do stávajícího Skalického potoka.

#### ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Nová zástavba bude zásobována ze stávající trafostanice.

Rozvody NN

Vedení bude uložené v pozemku veřejného prostranství. Přípojkové skříně budou osazeny na hranicích pozemků mezi jednotlivými objekty a zabudovány do oplocení, z těchto skříní pak budou připojeny elektroměrové rozvaděče jednotlivých objektů, které budou osazeny v oplocení.

Veřejné osvětlení

Kabel VO lze vést souběžně s rozvody NN.

#### ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Celá lokalita bude napojena na stávající středotlaký plynovod. Nový plynovod bude veden v prostoru navržených komunikací.

Místa napojení:

ÚS navrhuje 1 napojovací bod na stávající plynovodní řad v místě napojení celé lokality na komunikaci.

#### ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Navržené vytápění je individuální lokální s možností kombinace elektřina a využívání alternativních zdrojů tepelné energie pro vytápění a ohřev TUV (tepelná čerpadla, solární energie, biomasa, …).

Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvořeny podmínky pro dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdrojů přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší.

#### NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Tento systém bude i nadále zachován.

Je navrženo standardní řešení v ukládání tříděného odpadu do kontejnerů rozmístěných při komunikaci. Směsný odpad bude ukládán do nádob přímo u jednotlivých rodinných domů a odvážen pravidelným svozem na řízenou skládku.

V řešené lokalitě je vytipované nejvhodnější místo pro umístění kontejnerů / popelnic tříděného domovního opadu – v centrální části lokality.

#### VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Veřejná prostranství jsou navržena podél komunikací řešených ploch. Slouží především pro zachování vzrostlé zeleně a umístění dopravní a technické infrastruktury.

Na těchto plochách není možné umisťovat žádné nadzemní stavby.

V grafické části je zobrazeno ve výkresu č. 1 Výkres funkčního využití ploch s vyznačením prostorových parametrů staveb

## Podmínky pro ochranu kulturních a přírodních hodnot

### Podmínky vyplývající z památkové ochrany území

Lokalita se nachází v regionu lidové architektury.

Urbanistický návrh na řešení lokality je podřízen stávajícím vztahům v území. Zástavba bude navržena tak, aby nebyl významným způsobem narušen krajinný charakter.

### Podmínky vyplývající z přírodních hodnot

Řešené území se nachází v přírodním parku Třemšín.

V současnosti jsou pozemky převážně vedeny jako trvalý travní porost.

Podmínky pro ochranu: Zeleň v řešeném území je možné rozdělit na zeleň soukromou a zeleň krajinnou, pobytově vegetační. V plochách veřejné zeleně lze vést trasy inženýrských sítí a pěší komunikace.

### Podmínky pro ochranu ZPF

Vyhodnocení důsledků rozvoje řešeného území na zemědělském půdním fondu bylo zpracováno metodikou dle zákona O ochraně ZPF v rámci platného územního plánu, kdy byla daná lokalita zařazena mezi zastavitelná území. V řešeném území se nachází zemědělské pozemky.

Charakteristika zemědělských půd

V dané lokalitě se nacházejí bonitované půdně ekologická jednotka III. a V. třídou ochrany.

Údaje o skutečných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

Žádné investice do půdy na zlepšení půdní úrodnosti, vzhledem k navrženému způsobu využití ploch, zde navrženy nejsou. Nedochází zde k žádnému porušení areálů a staveb zemědělské prvovýroby ani zemědělských usedlostí.

### Podmínky pro ochranu PUPFL

Řešením územní studie nedojde k odnětí PUPFL.

### Podmínky pro ochranu prvků ÚSES

Návrhem nedochází k porušení opatření k zajištění ekologické stability krajiny.

## Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí a ochranu veřejného zdraví

Řešené území se nachází mimo dosah negativních vlivů narušujících životní prostředí.

Stavební pozemky budou napojeny na veřejný vodovod, odkanalizovány s napojením na veřejnou kanalizaci a ČOV, způsob vytápění a ohřevu teplé vody bude řešen elektřinou, spalováním dřeva a pelet, příp. alternativními zdroji (tepelná čerpadla, solární panely).

### Požární ochrana a ochrana obyvatelstva

Stavby musí být umístěny a navrženy tak, aby splňovaly technické podmínky požární ochrany. Z hlediska požárního zásahu musí být zajištěn příjezd k nově navrženým objektům. Odstupy objektů budou splňovat požadavky na respektování požárně nebezpečných prostorů, které nebudou zasahovat na sousední pozemky.

Území není klasifikováno jako zátopové území.

Nutno dodržet opatření k ochraně obyvatelstva v souladu s § 20 písmeno a) Vyhl. č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a v souladu s platnou ÚPD obce Rožmitál pod Třemšínem.

### Ochrana veřejného zdraví

Při dalším stupni dokumentace nutno plně respektovat zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění zákona č. 274/2003 Sb.) a zároveň nařízení vlády ČR č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády ČR č. 88/2004 Sb., respektive nařízení vlády ČR č. 272/2011, které stanovuje hodnoty hygienických limitů pro hluk ve venkovním i vnitřním prostředí.

ochrana před negativními vlivy z technické infrastruktury

- v rozvojových plochách v blízkosti stávající silnice budou situovány stavby pro bydlení, a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb) až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže.

Protihluková opatření v případě nesplnění hlukových limitů pro obtěžování hlukem nebudou hrazena z prostředků majetkového správce.

ochrana před negativními vlivy z provozu

- pro plochy bydlení v zastavěném území platí, že hranice negativních vlivů (např. hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy rozdílného využití území (případně na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chráněného venkovního prostoru staveb.

Požadavky na měření hluku budou respektovány v rámci zákonem vedených povolovacích řízení dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a NV č. 272/2011 Sb.

## Údaje o splnění zadání

Územní studie je řešena v souladu se zadáním a podmínkami vyplývající z ÚP Rožmitál pod Třemšínem.

Všechny body zadání jsou splněny.

Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití jsou navrženy v souladu s územním plánem Rožmitál pod Třemšínem a v souladu se zadáním územní studie.

Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb a požadavky na ochranu hodnot území jsou podrobně rozepsány ve stejnojmenné kapitole.

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury jsou podrobně rozepsány v kapitole F. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb technické infrastruktury.

## Grafické přílohy

### Zákres lokality do ortofotomapy

### Výřez z ÚP Rožmitál pod Třemšínem – hlavní výkres